2. Digitaler Würfel
2AHEL 2022/23
Gruppe 3
Lisa Karbon und Philipp Donà
Betreuer: Erich Walter
Abgabetermin: 00. 00. 2023

## 1. Aufgabenstellung
### 1.1. Überblick
Die Blinkfrequenz einer LED soll mittels Potentiometer geregelt werden. Die Platine wird im HTL-Kleingerätegehäuse eingebaut. Von der Schaltung sind Serviceplan, Bestückungsplan, Layout und Verdrahtungsplan mit Hand gezeichnet werden.
### 1.2. Elektrische Vorgaben
Batterie: 9 V
Potentiometer: 0,5 W
Widerstände: 0,25 W
Kondensator C2 möglichst nahe am IC
Kondensator C3 möglichst nahe an X2
### 1.3. Mechanische Vorgaben
In HTL-Kleingerätegehäuse einzubauen
LED soll von außen sichtbar sein
Schalter von außen bedienbar
Poti soll mittels Verlängerungsachse von außen verstellbar sein
## 2. Schaltung

## 3. Aufbaupläne
- 3.1. Layout
- 3.2. Bestückungsplan
- 3.3. Bohrplan
- 3.4. Verdrahtungsplan
- 3.5. Gehäusebohrplan
## 4. Stückliste
	Bauteil	Anzahl	Bezeichnung	Werte	Maße/Bauform
1	LM324	1	Operationsverstärker		7,7 x 19,1 mm; 14 Pins
2	C1, C2	2	MKT-Kondensator	0,1 µF	14,8 x 5,2 mm
3	C3	1	Elektrolyt-Kondensator	100 µF; 6,3 - 100 V	20 x 5 mm
4	R1	1	Kohleschicht-Widerstand	100 kΩ; 0,25 W	6 x 2 mm
5	R2, R3	2	Kohleschicht-Widerstand	47 kΩ; 0,25 W	6 x 2 mm
6	R4	1	Kohleschicht-Widerstand	10 kΩ; 0,25 W	6 x 2 mm
7	R5	1	Kohleschicht-Widerstand	4,7 kΩ; 0,25 W	6 x 2 mm
8	P1	1	Trimmpotentiometer	10 kΩ; 0,5 W	⌀ 11 mm
9	D1	1	LED rot		⌀ 5 mm
10	D2	1	Diode		3,5 x 1,5 mm
11	T1	1	Transistor		4,5 x 3,5 mm
12	S	1	Schiebeschalter		19,5 x 6 mm
13	B	1	Batterie	9 V	46 x 26 mm
14	A	1	Batterieclip		11,8 x 24,5 mm
15	X1, X2	2	Anschlussklemme

## 5. Anhang
### 5.1. Quellenverzeichnis
- Datenblätter:
  - Anschlussklemmen, Batterie, Elko: Conrad Electronic (www.conrad.com)
  - Schalter: Reichelt (www.reichelt.de)
Bauteilbox: „Elemente der angewandten Elektronik“
Eye Catcher: Unsplash (www.unsplash.com)
### 5.2. Datenblätter
Datenblätter sind beigefügt.